## Slide 1: AFMのデータの種類
AFM
・AFM像（JPEG、スケールあり）
・AFM像（JPEG、高さプロファイルの位置あり）
・高さプロファイル（CSV）

## Slide 2: AFM像_サンプル
500 nm
2.0 nm
AFM像
・スケールバーをつける
・画像上にラインを引き、どこの高さを
とったのか明確にする
高さプロファイル
・軸、軸ラベルを書く
・ナノシートの厚みを矢印とともに書く

## Slide 3: AFM像作成（1/2）
② スケールバー作成
① スケール付きAFM像をパワーポイントに貼る
スケールの目盛りと
サイズを合わせる
色を黒に変える
長方形を選ぶ
バーの後ろに長方形を置いて見やすくする
長方形の中に○μmの文字を入れる
5 μm

## Slide 4
1μm
Chart: 距離 / nm

## Slide 5
Chart: 距離 / nm
3nm
600nm

## Slide 6: AFM像作成（2/2）
④高さプロファイル付きAFM
を参考に位置を示す
③ 画像をトリミング
5 μm
5 μm
図形の「線」を選び
引く
線の太さ・ 点線を調節
画像の上でクリック→右クリック→データ以外の所がなくなるようトリミング

## Slide 7: AFM高さプロファイル作成（1/5）
① Excelにデータを貼る
② mをμmかnm単位に
計算した列を作る
式を入力してからセル右下を
ダブルクリックして全行にコピー
③ 計算後のデータを選択して散布図（平滑線）を挿入

## Slide 8: AFM高さプロファイル作成（2/5）
④ グラフ要素編集（軸ラベル追加・タイトルと目盛線消去）
⑤ ⑴ グラフ内部に黒枠線をつける / ⑵ 曲線を黒くする
(1) グラフ内部の白いところ（ のあたり）/ (2) グラフのデータの曲線上 の
軸ラベルは 横：Distance (μm) 縦：Height (nm) 等に変更
どこか一点をクリック→右クリック→「枠線」

## Slide 9: AFM高さプロファイル作成（3/5）
⑥ 軸を黒くし目盛りを付ける
軸の色：黒
軸の範囲：ナノシート全体が入る適切なものにする
目盛：外向き
軸をダブルクリックすると出てくる

## Slide 10: AFM高さプロファイル作成（4/5）
⑦ 文字のフォント・色・大きさを調整する
軸やラベルの文字の上でクリックしたあとでホームタブから変更
英数字：Arial
日本語：メイリオ
見やすい大きさ
基本は黒
⑧ 厚さを図に表示する
矢印・テキストは
挿入タブから入れられる

## Slide 11: AFM高さプロファイル作成（5/5）
⑨最も低い所の高さが負の値のときは高さ調整する
高さの計算式に
0.数 nm足して調整
⑩ 軸が指数表示（E+00等）の時は直す
Excelの直したいセルを全部選択して
ホームタブ→数値→「指数」を「標準」にする

## Slide 12: XRDパターン_サンプル
XRD
・左図を参考にして体裁を整える
・酸処理前後を比較できるように
２系列を一つにまとめる
・必要があれば規格化をする
・規格化した場合縦軸ラベルを
Normalized Intensityに代える
・次のページを参考に指数づけを
する

## Slide 13: 層状チタン酸の指数付け

## Slide 14: 層状チタン酸の指数付け

## Slide 15
Chart: 2θ(CuKα) / degree
020
040
110
130
060
051
031
071
200
020
130
110
040
031
041
131
060
200
151
220

## Slide 16: XRDパターン作成例
酸処理前後で色分けして縦にずらして並べる
ピークに対して指数をつける
目盛や枠線の色、太さは統一する
文字や英数字のフォントは統一し、見やすい大きさにする
例では、日本語→メイリオ、英数字→Arial

## Slide 17: XRDパターンの作成手順
rasファイルの開き方
グラフの作成
データの追加
書式設定

## Slide 18: rasファイルの開き方その１
①Excelを開き、“ファイル”から“開く”
②すべてのファイルを選択し
必要な rasファイルを開く
③“区切られたデータ“にチェック”次へ”
④“ タブ“と”スペース”にチェック”完了”

## Slide 19: rasファイルの開き方その１
これが出たら“変換しない“
rasファイルが開けた
（測定データは400くらいから）

## Slide 20: rasファイルの開き方その２
①開きたいrasファイルを右クリック
“プログラムから開く”、“メモ帳“
②Ctrl+Aで全範囲指定しコピー
→Excelにペースト
③“データ”から“区切り位置“
これ以降その１の③に合流

## Slide 21: グラフの作成
③ “挿入”から“散布図（平滑線）“
①グラフにするデータを選択
②Ctrl＋Shift＋↓で下の全範囲指定
下2行の文字列は不要なので範囲から除く
④ グラフができる

## Slide 22: データの追加
①追加するデータのrasファイルを開き、
強度を＋数百する（ｙ軸方向に平行移動）
セルの右下をダブルクリックしてコピー
②作成したグラフをクリック、
“グラフのデザイン”から“データの選択“
“追加”でデータを追加
③Xの値、Yの値にそれぞれ追加する
角度、強度のデータを指定し“OK”
④グラフの追加が完了

## Slide 23: 書式設定
グラフの要素は軸と軸ラベルのみ
“書式”から“選択対象の書式設定”
プルダウンから各要素の設定が可能
グラフエリア：枠線なし
プロットエリア：枠線（単色）

## Slide 24: 書式設定
横軸：線（単色）、目盛、最大値
縦軸：線（単色）最大（小）値、軸の交点→変更後はy軸は削除
系列：線（単色）色、幅
軸ラベル：フォントとサイズ、色（黒）

## Slide 25: 書式設定
“挿入“から”テキスト”で“テキストボックス”を挿入し指数や系列の説明を加える
XRDパターンの完成
↑グラフをパワーポイントに張り付けて作業する場合
チェックポイント
枠線と軸の色（黒）、太さは統一
されているか
横軸に目盛はついているか
“日本語“および”英数字”のフォントは
統一されており、それぞれサイズは適切か

## Slide 26: 規格化について
規格化：強度の最大値を１にすること
強度の値を強度の最大値で割る
最大値を抽出する関数→MAX関数
MAX関数で強度の範囲を絶対参照
（F4キーまたは＄マークをセル番号の前に付ける）
規格化した場合、縦軸はNormalized Intensityにする